## Slide 1: VHDL
1) 시험 : 이론시험
시험시간 : A반 – 10:00 ~ 10:50
: B/C반 – 15:30 ~ 16:20
2) Test Kit로 프로그램 Write하여 출력 검사를 받을 사람은 시험종료 후 검사를 받도록 합니다.
Kit 검사 : A반 – 11:00 ~ 12:00
: B/C반 – 16:30 ~ 17:20
3) 검사와 별도로 작성한 프로그램(프로젝트 폴더 전부-하나도 빼지말고)은 지정된 시간까지 메일로 송부합니다.
제출제한 시간을 어긴 메일은 제출하지 않은 것으로 간주함.
Copy의 경우 원본/사본 모두 미제출로 처리함을 꼭 인지하고 본인이 작성한 파일만 제출할 수 있도록 합니다.
※ 파일명 : 본인이름_학번.zip으로 압축 후 karlie17@gumi.ac.kr로 송부
※ 제출제한 시간 : 2013년 12월 3일(화) 21시까지
※ 제출한 report가 수신 확인이 되었는지 기말기간 후 반드시 확인합니다. 문제가 있을 시 연락할 것.
010-5544-8215 (권영경)

## Slide 2: VHDL
Very High Speed Integrated Circuit H/W Description Language.

## Slide 3: VHDL 표현
교재 p.474~490
Library ieee; USE ieee.std_logic_1164.all;
(1) std_logic 자료형 또는 port 사용시 반드시 파일 초기에 삽입필요
(2) Bit 자료형의 경우, 0과 1만 표현가능하나, Std_logic 자료형은 0, 1, Z:High impedance, X:unknown 등의 다양한 값을 표현할 수 있어 논리회로에서 더욱 의미있게 사용된다.
(3) 길이가 1인 경우는 std_logic으로 선언, 길이가 2이상인 경우는 std_logic_vector로 선언

## Slide 4: VHDL 어휘
지정어 : 파란색으로 표현됨
  ABS, MOD, IF, END IF, END, BEGIN, REPORT, RETURN, WAIT, WHEN, WHILE, WITH, XNOR등등
리터럴 : 정수(음의정수, 0, 양의정수 : 소숫점아래가 없는 수), 실수(소숫점아래가 있는 수)
진수 표현법
  2진수 : 2#1101001#
  8진수 : 8#375#
  16진수 : 16#9FD#
밑줄사용 : 숫자를 읽기 편하도록
  123456 = 123_456
문자 : 한글자 ‘A‘, ‘%’, ‘&’, ‘@’
문자열 : 두글자 이상 “A String” “000110011”는 2#000110011#와 다름. “__abc Xxz”

## Slide 5: VHDL 어휘
주석(Comment) : 설명문
  (사용법) --
식별어 : 사용자 지정어(Entity명, Architecture명…)
  공백없이, 영어(대소문자 구분없다)와 숫자, 밑줄
  영문자로 시작(숫자나 밑줄로 시작하면 안됨)
  밑줄로 끝나도 안됨
  밑줄이 연속(2개이상)으로 사용되면 안됨
  바른Ex) A, X0, counter, Next_Value(=next_value), generate_read_cycle
  잘못된Ex) last@#$%^value, 5bit_counter, _A0, A0_, Clock__pulse

## Slide 6: VHDL 표현
Entity 선언 방법
  하드웨어 외부입출력 인터페이스 정의
  하드웨어 블록의 이름과 입출력 포트 선언
Entity Entity이름 IS
Entity이름 등과 같은 사용자 지정어의 규칙
  port(A, B : In bit; - in : 입력port
  Y : out bit); - out : 출력port
  - inout : 입출력 둘다 가능
  - buffer : 출력이 다시 입력으로 사용되는 port
End Entity이름 ;

## Slide 7: VHDL 표현
Architecture(아키텍처) 선언 : 몸체
Architecture Arch.이름 of entity이름 is
Begin ~ End Arch.이름;
  하드웨어 내부를 표현
  내부회로의 연결, 동작 또는 구조 등을 표현
  표현방법
    (1) 동작적 표현(Beh.)
    (2) 자료흐름적 표현(Dataflow)
    (3) 구조적 표현(Struc.)
    (4) 혼합적 표현(Mixed)

## Slide 8: VHDL 표현
Architecture(아키텍처) 선언 : 몸체
  표현방법
    (1) 동작적 표현(Beh.)
      가장 높은 상위 레벨의 추상적 표현 : 고급언어 형태(C, C++)
      PROCESS(입력PORT:변수의 개념) 삽입필요
        BRGIN ~ END PROCESS;
        하나의 Entity에 여러 개의 process문이 사용될 수 있으며, 이 때 각 process에 각각의 이름을 지정해 주면 된다.
        (예)
        ADDER_1 : process(a,b)
        Begin
        ~~~ (동작 관련 code부)
        End process;
        DIVIDER_1 : process(c,d)
        ~~~ (동작 관련 code부)
        Begin
        End process;
    (2) 자료흐름적 표현(Dataflow) : 동작적 표현보다 하드웨어에 가까운 표현방식
    (3) 구조적 표현(Struc.) : 가장 하드웨어에 가까운 표현으로 component의 port 연결을 통한 회로 표현법
    (4) 혼합적 표현(Mixed) : 세 가지 방식을 혼합 한 경우, 일반적인 프로그램 진행 형태임.

## Slide 9: VHDL 표현 고려사항
설계 전 입출력 사양 정하기
- 설계하고자 하는 회로를 단위(Module)별 블록으로 생각하고 입, 출력 port를 결정한다.
Entity명 :
BitAdder
DataA
DataB
Sum
Carry
Clk
(예)
Entity BitAdder Is
Port(DataA, DataB : In Std_Logic;
Clk : In Std_Logic;
Sum, Carry : Out Std_Logic);
End BitAdder;
Entity명 :
BitAdder
DataA(3..0)
DataB(3..0)
Sum(3..0)
Carry
Clk
(예)
Entity BitAdder Is
Port(DataA, DataB : In Std_Logic_vector(3 downto 0);
Clk : In Std_Logic;
Sum : Out std_logic_vector(3 downto 0);
Carry : Out Std_Logic);
End BitAdder;

## Slide 10: VHDL 표현 고려사항
가능한 작은 단위(프로젝트)로 프로그래밍
- 여러 개의 Entity를 component로 삽입하여 설계한다.
- component 삽입 후 Structure(구조적) 표현을 통한 port map을 활용한다.
우선처리 사항
(1) AND_OR의 Component로 사용된 AND, OR Entity의 선언 및 Compile이 선행되어야 한다.
(2) AND_OR Entity의 Compile 시 AND, OR를 선언한 VHD 파일을 프로젝트에 삽입해야 한다.
DA
DB
A
B
X
C
D
Y
DC
DZ
S_Temp
사례화명 : ANDG
사례화명 : ORG
Entity명 : AND_OR
Entity명 :
AND_2
Entity명 :
OR_2

## Slide 11: VHDL 표현 고려사항
Component 사례화 방법
(1) 위치 결합 : Component의 port 선언 순서대로 Entity의 port를 결합하는 방법
(2) 이름 결합 : Component의 port 선언 순서와 상관없이 각 port의 이름과 이름을 직접적으로 결합하는 방법
(3) Component와 Component의 결합 시 임시적으로 사용되는 신호선이 있으면 Architecture 의 선언부에서 반드시 Signal로 선언을 해야 한다.
(4) 현재 수업시간에는 대부분 위치 결합 방법을 사용하였음.
(앞 슬라이드 블록도의 VHDL Code)
Library IEEE; Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity AND_OR Is
port(DA, DB, DC : In std_logic;
DZ : Out std_logic);
End AD_OR;
Architecture STR of AND_OR Is
Signal S_Temp : std_logic;
Component AND_2
port(A, B : In std_logic;
X : Out std_logic);
End Component;
Component OR_2
Port(C, D : In std_logic;
Y : Out std_logic);
End Component;
Begin
-- 위치 결합 방법
ANDG : AND_2 port map(DA, DB, S_Temp);
ORG : OR_2 port map(S_Temp, DC, DZ);
-- 이름 결합 방법
ANDG : AND_2 port map(X=>S_Temp, A=>DA, B=>DB);
ORG : OR_2 port map(Y=>DZ, S_Temp=>C, DC=>D);
End STR;

## Slide 12: VHDL 문법
IF문 (교재 p.598~600)
- 조건에 대한 결과값이 참, 거짓이냐에 따라 수행될 명령문을 지정해 주는 문장
(예1)
(예2) MUX 동작을 표현한 다양한 IF문 예
-- A, B, X 가 정수형일 때
IF A > B Then X <= 1;
Else X <= 0;
End IF;
-- A, B, X가 std_logic 신호일 때
IF A and B Then X <= ‘1’;
Else X <= ‘0’;
End IF;
IF sel=‘0’ Then
f <= in1;
Else
f <= in2;
End IF;
IF sel=“00” Then f =in0;
Else IF sel=“01” Then f<=in1;
Else IF sel=“10” Then f<=in2;
Else f<=in3;
End IF;
End IF;
End IF; -- IF문/ELSE IF문 마다
End IF 하나씩 필요
-- Case When 절로 변형 가능
IF sel=“00” Then f =in0;
Elseif sel=“01” Then f<=in1;
Elseif sel=“10” Then f<=in2;
Else f<=in3;
End IF; -- IF문/ELSIF문을 사용하면
End IF 하나만 필요

## Slide 13: VHDL 문법
Case문 (교재 p.606~607)
- 조건에 따라 실행문을 선택하는 대신 논리값에 따라 실행문을 선택하는 문장
(예) 앞선 IF/Else IF문을 Case When으로 바꾼 프로그램
(시험대비) 진리표가 주어지면 Case When절을 직접 구성할 수 있도록 연습한다.
Null문 (교재 p.624, 721)
- Null문은 아무 것도 수행하지 않고 다음 문장으로 넘겨주기 위해서 사용된다.
Case sel Is
When “00” => f =in0;
When “01” => f<=in1;
When “10” => f<=in2;
When “11” => f<=in3;
When others => f<=‘0’
End Case;

## Slide 14: VHDL 문법
Clk의 상승/하강 에지 Check문
- 단순히 신호값이 ‘1’이냐 ‘0’이냐에 따라 명령을 수행하는 대신 Clk이 상승하는 시점이냐 하강하는 시점이냐에 따라 명령을 수행하도록 IF문을 Check하는 문장
- 대부분의 논리회로는 Clk의 상승에지 또는 하강에지에 따라 동작하도록 구성되어 있으므로 상당히 중요한 Check Point이다.
(예1) 상승에지 Check문
IF Clk’Event and Clk=‘1’ Then
Key_Out <= A and B;
Else
Null;
End If;
(예1) 하강에지 Check문
IF Clk’Event and Clk=‘0’ Then
Key_Out <= A and B;
Else
Null;
End If;

## Slide 15: VHDL 문법
LPM component를 이용한 ROM 설계 (교재 p.569~572)
- ALTERA에 서 제공하는 LPM component를 이용하여 ROM을 설계하는 방법
- LPM의 구조에 맞는 Parameter를 설정해 주어야 한다.
(예)
Library IEEE; Use IEE.std_logic_1164.all;
Entity ROM48 Is
Port(clk : In std_logic;
A : In std_logic_vector(3 downto 0); -- lpm_rom의 Address와 결합되는 port 이므로
-- Address와 크기가 같아야 한다.
D : out std_logic_vector(7 downto 0)); -- lpm_rom의 q와 결합되는 port이므로
-- q와 크기가 같아야 한다.
End Rom48;
Address
inClock
q
A
Clk
D
Entity 명 : Rom48
Component 명 : lpm_rom

## Slide 16: VHDL 문법
-- Architecture의 선언부에서 lpm_rom의 component를 선언한다.
architecture Str of rom48 Is -- Entity rom48의 몸체부분
Component lpm_rom
Generic(lpm_width : positive;
lpm_widthadd : positive;
lpm_outdata : string;
lpm_file : string);
port(address : in std_logic_vector(3 downto 0);
inClock : in std_logic;
q : out std_logic_vector(7 downto 0));
End Component;
※ 붉은색으로 표기된 부분만 사용자가 변경할 수 있다.
Begin -- Architecture의 Begin아래에 lpm_rom의 실제 값을 지정해 준다.
lpmRom_1: lpm_rom -- lpm_rom의 고유이름을 lpmRom_1로 선언
generic map(lpm_width => 8, -- Data bit의 크기 지정
lpm_widthad => 4, -- Address bit의 크기 지정
lpm_outdata => “unregistered”,
lpm_file => “romdata.mif”) -- rom에 기록할 data file을 지정
-- (*.mif – Memory Initialiation File의 확장자)
port map(address=>A, inclock=>clk, q=>D); -- Component 사례화 : 이름 결합 방식
End Str;

## Slide 17: VHDL 문법
-- 시험 관련하여 추가로 봐야 할 부분
p. 682~683 : adder4의 component 사례화 부분 (블록도와 코드)
P.721~722 : keymatrix의 key_r과 key_c의 값에 따른 key값 지정하는 case문
P.733 : T_FlipFlop, D_FlipFlop 동작을 나타내는 IF문 (블록도를 보고 Code 작성할 수 있도록)
P.743, 773 : up_jin_counter 를 위한 IF문